Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie

Ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków

Tel: 12 658 20 11; fax: 12 658 10 81

REGON 351375886 NIP 679-25-25-795

Kraków, 13.03.2013r.

EZP-271-2/34/2013/pismo 1

Dotyczy: Dostawa testu do wykrywania p-ciał dla Mycoplasma pneumoniae metodą chemiluminescencji LIAISON w Pracowni Wirusologii i Serologii nr sprawy: EZP-271-2/34/2013

W związku z zapytaniem Wykonawcy, Zamawiający wyjaśnia:

Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw kontroli zawierający zarówno kontrolę dodatnią jak i ujemną w  opakowaniu dla klasy IgG oraz IgM w ilości po 8 opakowań dla każdej z klas?

W związku z powyższym zapis wyglądałby następująco:

Kontrola dla przeciwciał anty Mycoplasma pneumoniae klasy IgM – 8 op.

Kontrola dla przeciwciał anty Mycoplasma pneumoniae klasy IgG – 8 op.

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający wyraża zgodę.

Niniejsze pismo zostaje wysłane do Wykonawców, którzy złożyli zapytania oraz zamieszczone na stronie internetowej www.bip.usdk.pl

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa

Lek. med. Andrzej Bałaga

Załącznik nr 3/2 do siwz

| Lp. | PARAMETRY WYMAGANE ANALIZATORA | Warunek graniczny | Odpowiedź: TAK/NIE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | W pełni zautomatyzowany analizator immunochemiczny wyposażony w komputer, monitor i drukarkę | TAK |  |
| 2 | Metoda oznaczenia – immunochemiczna | TAK |  |
| 3 | Różne tryby pracy (radom acces, stat) | TAK |  |
| 4 | Chłodzenie odczynników na pokładzie | TAK |  |
| 5 | Monitorowanie zużycia odczynników | TAK |  |
| 6 | Identyfikacja zużycia odczynników na podstawie kodu kreskowego | TAK |  |
| 7 | Długa data ważności odczynników, kalibratorów oraz kontrolek | TAK |  |
| 8 | Identyfikacja próbek pacjenta na podstawie kodu kreskowego | TAK |  |
| 9 | Możliwość pracy z próbkami pierwotnymi | TAK |  |
| 10 | Mała objętość próbki potrzebna do oznaczenia (50 ul) | TAK |  |
| 11 | Bezpośredni zakres pomiarowy 0,002-50 ug/L | TAK |  |
| 12 | Możliwość dodawania kolejnych próbek bez konieczności zatrzymywania aparatu | TAK |  |
| 13 | Możliwość podawania próbek CITO bez przerwy pracy aparatu | TAK |  |
| 14 | Płukanie igły po każdorazowym pobraniu materiału badanego | TAK |  |
| 15 | Detekcja skrzepu w próbce badanej | TAK |  |
| 16 | Możliwość wykonania automatycznych rozcieńczeń próbki poza zakresem | TAK |  |
| 17 | Wbudowany program kontroli jakości | TAK |  |
| 18 | Możliwość pracy bez stacji uzdatniania wody | TAK |  |
| 19 | Instrukcja obsługi w języku polskim | TAK |  |
| 20 | Bezpłatne przeglądy: obejmujące wymianę niezbędnych części zużywalnych w okresie trwania umowy | TAK |  |
| 21 | Bezpłatne naprawy analizatora w czasie trwania umowy | TAK |  |
| 22 | Możliwość interwencji serwisowej przez modem | TAK |  |
| 23 | Zapewnienie aparatu Beck-up w przypadku poważnej awarii | TAK |  |
| 24 | Bezpłatne szkolenie użytkowników w zakresie obsługi analizatora | TAKliwość poszerzenia badań wykonywanych metodą immunochemiczną (anty TPO, anty TG) |  |
| 25 | Podpięcie do systemu Marcel | TAK |  |
| 26 | Możliwość poszerzenia badań wykonywanych metodą immunochemiczną (anty TPO, anty TG, Copeptin, MR- proANP) | TAK |  |

NIE SPEŁNIENIE KTÓREGOKOLWIEK Z WARUNKÓW PRZEDSTAWIONYCH W TABELI SPOWODUJE ODRZUCENIE OFERTY