Załącznik nr 3/2 do SIWZ

ZAMAWIAJĄCY: Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie, ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków

Nazwa i adres Wykonawcy:.........................................................................................................

FORMULARZ CENOWY

GRUPA 2

| lp | poz.rys | opis | wym. (mm) /szer.x gł.x wys./ | ilość | cena jedn. netto zł. | wartość netto zł. | stawka VAT | wartość VAT zł. | wartość brutto zł. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Wózek iniekcyjny o sztywnej, wytrzymałej na udar konstrukcji 1.Wózek systemowy, szafka na podstawie przejezdnej z blatem górnym, elementy wewnętrzne szafki ( półki, szuflady, zawieszki) powinny posiadać możliwość wymiany celem możliwości zmiany funkcji czy rozbudowy o wyposażenie dodatkowe ( bez użycia narzędzi) 2.Przystosowany do mycia urządzeniami wysoko-ciśnieniowymi oraz do mycia w komorach myjących, dezynfekowalny 3.Wózek wykonany z polipropylenu, dolna półka z ABS- profilowana ze spadem i otworem umożliwiającym odpływ wody w czasie mycia, górny blat z polipropylenu 4.Zabudowany tworzywowymi ściankami z trzech stron 5.Centralna blokada wszystkich szuflad, klucz zamykający 6.Koła o śr. 100 mm, jedno z blokadą, niebrudzące podłoże, w obudowie tworzywowej bez zewn. elementów metalowych 7.Z tyłu i boku uchwyty montażowe do montażu wyposażenia dodatkowego 8.Szuflady: - o wys. 250 mm +/- 30mm- 2 szt - o wys. 150 mm +/- 30 mm- 2 szt - o wys. 60 mm +/- 30 mm– 2 szt 9.Zestaw przegródek tworzywowych do szuflady 60 mm tworzących min. 25 pól z możliwością konfiguracji wielkości, do szuflady 150 mm – 10 pól 10.Galeryjka z 9 pojemnikami 11.Pojemnik, kosz na odpady 12 Rozkładany blat boczny | 800x600x1050 +/- 30mm | 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Wózek reanimacyjny o sztywnej, wytrzymałej na udar konstrukcji 1.Wózek systemowy, szafka na podstawie przejezdnej z blatem górnym, elementy wewnętrzne szafki ( półki, szuflady, zawieszki) powinny posiadać możliwość wymiany celem możliwości zmiany funkcji czy rozbudowy o wyposażenie dodatkowe ( bez użycia narzędzi) 2.Przystosowany do mycia urządzeniami wysoko-ciśnieniowymi oraz do mycia w komorach myjących, dezynfekowalny 3.Wózek wykonany z polipropylenu, dolna półka z ABS- profilowana ze spadem i otworem umożliwiającym odpływ wody w czasie mycia, górny blat z polipropylenu, posiadający zintegrowane wyprofilowane uchwyty do przetaczania wózka 4.Zabudowany tworzywowymi ściankami z trzech stron 5.Centralna blokada wszystkich szuflad, klucz zamykający 6.Koła o śr. 125 mm, jedno z blokadą, niebrudzące podłoże, w obudowie tworzywowej bez zewn. elementów metalowych 7.Z tyłu i boku uchwyty montażowe do montażu wyposażenia dodatkowego 8.Szuflady: - o wys. 250 mm +/- 30mm - 2 szt - o wys. 150 mm +/- 30mm- 1 szt - o wys. 80 mm +/- 30mm– 2 szt 9.Zestaw przegródek tworzywowych do szuflady 60 mm tworzących min. 25 pól z możliwością konfiguracji wielkości, do szuflady 150 mm – 10 pól 10.Kolor podstawy i oznaczenia szuflad do wyboru przez zamawiającego – min. 5 11.Wieszak kroplówki mocowany na tylnej ścianie wózka 12.Uchwyt na butlę z tlenem 13.Uchwyt worka na odpady na tylnej ścianie wózka 14.Półka na defibrylator z mocującymi urządzenie pasami 15. Deska do reanimacji mocowana do tylnej ścianki | 850x600x1050+/- 30mm | 1 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Wózek opatrunkowy o sztywnej, wytrzymałej na udar konstrukcji 1.Wózek systemowy, szafka na podstawie przejezdnej z blatem górnym, elementy wewnętrzne szafki ( półki, szuflady, zawieszki) powinny posiadać możliwość wymiany celem możliwości zmiany funkcji czy rozbudowy o wyposażenie dodatkowe ( bez użycia narzędzi) 2.Przystosowany do mycia urządzeniami wysoko-ciśnieniowymi oraz do mycia w komorach myjących, dezynfekowalny 3.Wózek wykonany z polipropylenu, dolna półka z ABS- profilowana ze spadem i otworem umożliwiającym odpływ wody w czasie mycia, górny blat z polipropylenu 4.Zabudowany tworzywowymi ściankami z trzech stron 5.Centralna blokada wszystkich szuflad, klucz zamykający 6.Koła o śr. 100 mm, jedno z blokadą, niebrudzące podłoże, w obudowie tworzywowej bez zewn. elementów metalowych 7.Z tyłu i boku uchwyty montażowe do montażu wyposażenia dodatkowego 8.Szuflady: - o wys. 250 mm+/- 30mm - 2 szt - o wys. 150 mm+/- 30mm - 2 szt - o wys. 60 mm+/- 30mm – 2 szt 9.Zestaw przegródek tworzywowych do szuflady 60 mm tworzących min. 25 pól z możliwością konfiguracji wielkości, do szuflady 150 mm – 10 pól 10.Uchwyt na worek | 800x600x1050+/- 30mm | 1 |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |

…………………………………………………………..			…………………………………………………………………….

(miejscowość, data)

( pieczątka i podpis osoby  upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)