Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie                                                                                                                Kraków, 25.04.2014 r.

ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków

tel: 12 658-20-11; fax 12 658-10-81

Regon 351375886 NIP 679-25-25-795

EZP-271-2/69/2014-p.1

Dotyczy: Dostawa odczynników do oznaczeń immunochemicznych wraz z dzierżawą analizatora do ich wykonywania nr postęp. EZP-271-2/69/2014

Zamawiający informuje że wprowadza zmiany w Załączniku 3/2 do SIWZ . Poprawione WYMAGANIA JAKOŚCIOWE w załączeniu.

Pozostałe zapisy Specyfikacji Istotnych warunków Zamówienia pozostają bez zmian.

Niniejsze pismo zostaje zamieszczone na stronie internetowej www.szpitalzdrowia.pl.

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa

Lek. med. Andrzej Bałaga

Załącznik 3/2

WYMAGANIA JAKOŚCIOWE

OCENA TECHNICZNA ANALIZATORA

Tabela nr 1

| Lp. | Oceniane cechy analizatora | Oferowane cechy | Ilość punktów |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ilość różnych parametrów wykonanych jednocześnie z jednej próbki – punktowana największa | podać |  | 0-5 |
| 2. | Aparat pracujący bez stacji do uzdatniania wody | tak/nie |  | Tak - 5 Nie - 0 |
| 3. | Ilość odczynników chłodzonych na pokładzie analizatora – punktowana największa | podać |  | 0-5 |
| 4. | Możliwość wykonywania badań citowych bez zatrzymywania lub pauzowania analizatora | Tak/nie |  | Tak - 5 Nie - 0 |
| 5. | Wielkość opakowania handlowego odczynników dla testów TSH, ft3, fT4, kortyzol nie mniejsza niż 200 testów | Tak/nie |  | Tak - 5 Nie - 0 |

Tabela nr 2

| Graniczne cechy analizatora | Warunek graniczny | Odpowiedź: Tak/nie |
| --- | --- | --- |
| Aparat nie starszy niż 2010 r. po pełnym przeglądzie serwisowym. | Tak |  |
| Możliwość wykonywania oznaczeń: TSH-3, fT3, fT4, AFP, ferrytyny, LH, FSH, testosteronu , prolaktyny, kortyzolu, , SHBG, DHEA-S, insuliny | Tak |  |
| Zasada oznaczania metoda chemiluminescencji | Tak |  |
| Praca z różnymi rodzajami próbek | Tak |  |
| Wpięcie aparatu w istniejącą sieć informatyczną MARCEL, wraz z modułem magazynu i modułu wewnątrzlaboratoryjnej kontroli jakości oraz dostarczenie zestawu komputerowego HD z Windows XP i pakietem MS Office wraz z monitorem LCD 19” oraz drukarką laserową | Tak |  |
| Aparat zawsze gotowy do pracy | Tak |  |
| Możliwość dostawiania i usuwania odczynników, próbek badanych materiałów zużywalnych bez zatrzymywania lub pauzowania analizatora | Tak |  |
| Jednorazowe końcówki do pobierania badanego materiału zabezpieczające przed kontaminacją | Tak |  |
| Monitorowanie zużycia odczynników | Tak |  |
| Automatyczne zlecanie i wykonanie rozcieńczeń | Tak |  |
| System chłodzenia odczynników w analizatorze | Tak |  |
| Ilość pozycji odczynników na pokładzie minimum 25 | Tak |  |
| Zapewnienie międzynarodowej kontroli jakości (Refenzinsitut fur Bioanalytik, Niemcy) cztery razy w roku na wszystkie wykonywane na urządzeniu oznaczenia (koszt około 2500 netto rocznie) | Tak |  |
| Zapewnienie odpowiedniej temperatury w pomieszczeniu, w którym zostanie zainstalowane urządzenie (klimatyzator o moce chłodniczej 7kW) | Tak |  |
| Zapewnienie możliwości instalacji urządzenia ze względu na wąskie klatki schodowe i małe wymiary windy | Tak |  |

NIESPEŁNIENIE KTÓREGOKOLWIEK Z WARUNKÓW GRANICZNYCH SPOWODUJE ODRZUCENIE OFERT