Załącznik nr 3/1   do siwz

ZAMAWIAJĄCY: Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie, ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków

Nazwa I adres Wykonawcy:.........................................................................................................

Formularz cenowy – grupa 1 ( aktualny formularz cenowy )

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość na 2 lata | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość VAT | Wartość brutto | Pełny numer katalogowy | Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Papier do sterylizacji-celuloza syntetycznie wiązana powierzchniowo i mikrokrepowana- włókno celulozy uszczelnione lateksem, kolor niebieski o wymiarach 60x60 cm | 5000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Papier do sterylizacji-celuloza syntetycznie wiązana powierzchniowo i mikrokrepowana- włókno celulozy uszczelnione lateksem, kolor niebieski o wymiarach 75x75 cm | 14000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Papier do sterylizacji-celuloza syntetycznie wiązana powierzchniowo i mikrokrepowana- włókno celulozy uszczelnione lateksem, kolor niebieski o wymiarach 90x90 cm | 9000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Papier do sterylizacji-celuloza syntetycznie wiązana powierzchniowo i mikrokrepowana- włókno celulozy uszczelnione lateksem, kolor niebieski o wymiarach 100x100 cm | 9000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Papier do sterylizacji-celuloza syntetycznie wiązana powierzchniowo i mikrokrepowana- włókno celulozy uszczelnione lateksem, kolor niebieski o wymiarach 120x120 cm | 3500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Papier do sterylizacji -włókno celulozowe kolor biały 40 x40 | 10000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Papier do sterylizacji -włókno celulozowe kolor biały 60 x60 | 5000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Rękaw papierowo-foliowy z testem do sterylizacji parowej i tlenkiem etylenu o szerokości 50 mm | 90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Rękaw papierowo-foliowy z testem do sterylizacji parowej i tlenkiem etylenu o szerokości 75 mm | 70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Rękaw papierowo-foliowy z testem do sterylizacji parowej i tlenkiem etylenu o szerokości 100 mm | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Rękaw papierowo-foliowy z testem do sterylizacji parowej i tlenkiem etylenu o szerokości 120 mm | 120 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Rękaw papierowo-foliowy z testem do sterylizacji parowej i tlenkiem etylenu o szerokości 150 mm | 165 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Rękaw papierowo-foliowy z testem do sterylizacji parowej i tlenkiem etylenu o szerokości 200 mm | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Rękaw papierowo-foliowy z testem do sterylizacji parowej i tlenkiem etylenu o szerokości 250 mm | 60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Rękaw papierowo-foliowy z testem do sterylizacji parowej i tlenkiem etylenu o szerokości 300 mm | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Rękaw papierowo-foliowy z testem do sterylizacji parowej i tlenkiem etylenu o szerokości 350 mm | 80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Rękaw papierowo-foliowy z testem do sterylizacji parowej i tlenkiem etylenu o szerokości 400 mm | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Torba papierowo-foliowa z testem do sterylizacji parowej i tlenkiem etylenu o szerokości 420 x 600 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |

Wymagania szczegółowe:

Ad 1 -5    Papier krepowy  II generacji

CELULOZA SYNTETYCZNIE WIĄZANA POWIERZCHNIOWO I MIKROKREPOWANA  -

a) zawartość chlorków nie więcej niż 0,02%

b)    zawartość siarczanów niewięcej niż 0,02 %

c)     wytrzymałość na rozciąganie liniowe na sucho w kierunku walcowania niemniej niż 2,5 kN/m; w kierunku poprzecznym niemniej niż 1,7 kN/m

d)    wytrzymałość na rozciąganie liniowe na mokro w kierunku walcowania niemniej niż 1,2 kN/m; w kierunku poprzecznym niemniej niż 0,8 kN/m

e)     wytrzymałość na przepuklenie niemniej niż 180 kPa na sucho i 105 kPa na mokro

f)      gramatura nominalna 60 g/m2   (tolerancja wg. PN EN 868-2),

g)    charakterystyka wytrzymałościowa wydana przez producenta w celu potwierdzenia i oceny parametrów wytrzymałościowych i zgodności z normą PN EN 868-2

Ad 6-7 Papier sterylizacyjny – parametry wymagane

I generacja - włókno celulozowe,   kolor biały

a)    zawartość chlorków nie więcej niż 0,015%

b)  zawartość siarczanów nie więcej niż 0,018 %

c)  wytrzymałość na rozciąganie liniowe na sucho w kierunku walcowania nie mniej niż 2,0 kN/m, w kierunku poprzecznym nie mniej niż 1,6 kN/m

d) wytrzymałość na rozciąganie liniowe na mokro w kierunku walcowania nie  mniej niż 0,9 kN/m, w kierunku poprzecznym nie mniej niż 0,6 kN/m

e)  gramatura nominalna 60 g/m2   (tolerancja wg PN EN 868-2),

Ad 8-18 Torebki i rękawy papierowo-foliowe z testem  do sterylizacji parowej i  tlenkiem etylenu – parametry wymagane

( konstrukcja folii i wykonanie zgodne z normami PN EN 868-3, PN EN 868-5, PN EN ISO 11607-1,2):

(załączyć stosowne dokumenty wydane przez producenta potwierdzające zgodność z ww normami)

Papier o gramaturze nominalnej minimum 70 g (PN EN 868-3)

a)       wytrzymałość na przedarcie nie mniej niż 700 mN w obu kierunkach

b)      przenikanie powietrza [1,47 kPa] nie mniej niż 13 μm/Pa*s

c)       nie zwilżalność wodą  20 - 40 s

d)      wytrzymałość na rozciąganie liniowe na sucho w kierunku walcowania nie mniej niż 7,3 kN/m;

w kierunku poprzecznym nie mniej niż 4 kN/m

Folia co najmniej 8 warstwowa o grubości nie większej niż 52 mikrometrów

( PN EN 868-5) nie licząc warstwy kleju ( ilość warstw folii potwierdzona przez niezależną jednostkę notyfikowaną)

a)    przeźroczysta , bez rozwarstwień , bez substancji toksycznych i porów

b)   zgrzewalna w temperaturze 165 – 190 0C

c)    wytrzymałość na rozdarcie w obu kierunkach nie mniejsza niż 300 mN

d)   elastyczna - wydłużenie niemniej niż 70 %

wymagana charakterystyka wytrzymałościowa wydana przez producenta folii ( a nie dystrybutora)

Wymagania ogólne

a)      wszystkie napisy i testy poza przestrzenią pakowania

b)      wskaźnik procesu sterylizacji parowej , EO, powierzchnia wskaźnika procesu sterylizacji ≥ 100 mm2  [PN EN 868-5]

c)      jednoznaczna zmiana koloru wskaźników procesu łatwa do interpretacji

d)      jednoznacznie oznaczony kierunek otwarcia

e)      zgrzew  fabrycznie wielokrotny

f)       ze względów techniczno- higienicznych rękaw nawinięty folią na zewnątrz

g)      ze względu na wymagania procedury zgrzewania wszystkie pozycje muszą pochodzić od

jednego producenta

……………………………………                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ........................................................

Miejscowość, data                                                                                                                                                                                                                                                                                                              (podpis Wykonawcy)