Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie

ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków

Tel: 012 658-20-11; fax 012 658-10-81

Regon 351375886 NIP 679-252-57-95

Kraków, 03.06.2014

EZP-271-2/94/2014/p-1

Dotyczy przetargu: Dostawa ti uruchomienie cytometru przepływowego 10 kolorowego z certyfikatem diagnostycznym EZP-271-2/94/2014 pismo 1

Pytanie Dotyczy Załącznika nr 3/1 do SIWZ - SPECYFIKACJA TECHNICZNA - ZESTAWIENIE WYMAGANYCH  PARAMETRÓW  TECHNICZNYCH – Cytometr przepływowy 10 – kolorowy z certyfikatem diagnostycznym - Parametry techniczne i funkcjonalne:

- Dotyczy punktu 2:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie urządzenia posiadającego możliwość pomiaru jednocześnie pola powierzchni pod krzywą sygnału, szerokości sygnału oraz wysokości sygnału; możliwości rejestracji do dwóch stosunków kanałów i czasu w specjalnie dedykowanym oprogramowaniu klinicznym?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści również.

- Dotyczy punktu 4:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie urządzenia posiadającego maksymalną szybkość akwizycji do 25000 zdarzeń/s?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści również.

- Dotyczy punktu 7:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie urządzenia nie posiadającego możliwości tworzenia statystyk Levy-Jennings, natomiast  generującego raporty statystyk w następujących formatach:

Excel - Column Mode (tekst);

Excel - Cell Mode (tekst i zdjęcia);

Word Report (tekst i zdjęcia);

PDF Form (tekst);

Text Report (tekst);

DDS [De Novo Data Services] (tokeny, zdjęcia, pliki PDF, prezentacje PowerPoint, pliki danych);

LabKey Server (tokeny, zdjęcia, pliki PDF, pliki FCS, układy FCS Express)?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.

- Dotyczy punktu 9:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie urządzenia, gdzie płyny czyszczące i odkażające są podawane do portu pobierania w probówce?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.

- Dotyczy punktu 10:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie urządzenia, gdzie igła jest czyszczona z zewnątrz poprzez podanie do portu pobierania płynu czyszczącego w probówce?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.

Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert. Nowe terminy:

Składanie ofert: 11.06.2014r. do godz. 10:45 pok.2H-06 b

Otwarcie ofert: 11.06.2014r. godz. 11:00 pok. 2H-06b

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian

Niniejsze pismo zostaje zamieszczone na stronie internetowej bip.usdk.pl.

Z-ca Dyrektora ds. Technicznych

Inż. Jan Zasowski