Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie

ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków

REGON 351375886, NIP 679-25-25-795

Tel: 0-12 658-20-11, fax: 0-12 658-10-81

Kraków, 02.10.2014r.

EZP-271-2/153/2014/p-3

Dotyczy: postępowania: EZP-271-2/153/2014 pismo 3

Zamawiający zmienia wymagania w specyfikacji technicznej –zestawienie wymaganych parametrów technicznych –Dygestorium metalowe.

| Pkt | Zamiast | WINNO BYĆ |
| --- | --- | --- |
| 3 | Z boku i przodu szyby wykonane ze szkła hartowanego w ramkach ze stali nierdzewnej; możliwość wysunięcia szyb bocznych, szyba przednia przesuwana bezstopniowo | Boki pełne, wykonane ze stali malowanej proszkowo farbami epoksydowymi. Szyba przednia ze szkła hartowanego przesuwana bezstopniowo |
| 5 | Media: min. 2 gniazda elektryczne; panel instalacyjny, gniazda elektryczne, włącznik oświetlenia pod blatem | Media: min. 2 gniazda elektryczne; panel instalacyjny, włącznik oświetlenia panelu instalacyjnym bocznym umiejscowionym nad blatem dygestorium od frontu po lewej stronie |
| 6 | Pod blatem szafka metalowa szer. 1200 mm z jedną półką, na nóżkach | Pod blatem szafka metalowa z jedną półką o szerokości 900 mm przejezdno-stojąca. Szafka ma umożliwiać jej wysunięcie na czas obsługi serwisowej dygestorium |

Pozostałe zapisy siwz bez zmian

Pismo zostaje zamieszczone na stronie internetowej bip.usdk.pl

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa

Lek. med. Andrzej Bałaga