Załącznik nr 3/1 do SIWZ

ZAMAWIAJĄCY: Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie, ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków

Nazwa Wykonawcy:.........................................................................................................

Adres Wykonawcy:...........................................................................................................

FORMULARZ CENOWY- GRUPA 1

| lp. | OPIS | Wymiary Szer x dł x wys (mm) | Ilość szt | Cena jedn. netto | Razem netto | VAT % | Razem brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Stolik na narzędzia chirurgiczne, wykonany ze stali nierdzewnej. Stolik z jednym blatem prostym montowanym na stałe. Stolik wyposażony w uchwyt znajdujący się przy krótszym boku. Wyrób na kółkach fi 100 mm (dwa z blokadą). Oponki wykonane z materiału niebrudzącego podłoża. Nad kołami krążki odbojowe. | 1400x650x880 | 1 |  |  |  |  |
| 2 | Stolik do narzędzi chirurgicznych typu Mayo do instrumentów chirurgicznych. Stolik wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 0H18N9. Regulacja wysokości blatu uzyskiwana przy pomocy pompy hydraulicznej. Podstawa w kształcie litery T z trzema pojedynczymi kółkami fi 80. Wszystkie kółka wyposażone w blokadę. Oponki wykonane z materiału niebrudzącego podłoża. Górny blat obracany w poziomie o 360°. Krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. | 750x500 regulacja wysokości 900-1320 mm | 1 |  |  |  |  |
| 3 | Taboret z pneumatyczną regulacją wysokości. Siedzisko tapicerowane z materiału odpornego na środki dezynfekcyjne. Taboret wyposażony w podparcie dla nóg, koła jezdne o średnicy 50 fi z oponami nie brudzącymi podłoża w tym 3 z blokadą jazdy . Kolor tapicerki do uzgodnienia z zamawiającym. Z oparciem. | regulacja wysokości 440-580 mm | 2 |  |  |  |  |
| 4 | Taboret z pneumatyczną regulacją wysokości. Siedzisko tapicerowane z materiału odpornego na środki dezynfekcyjne. Taboret wyposażony w podparcie dla nóg, koła jezdne o średnicy 50 fi z oponami nie brudzącymi podłoża w tym 3 z blokadą jazdy . Kolor tapicerki do uzgodnienia z zamawiającym. Bez oparcia. | regulacja wysokości 440-580 mm | 3 |  |  |  |  |
| 5 | Taboret z pneumatyczną regulacją wysokości. Siedzisko tapicerowane z materiału odpornego na środki dezynfekcyjne. Taboret wyposażony w podparcie dla nóg, koła jezdne o średnicy 50 fi z oponami nie brudzącymi podłoża w tym 3 z blokadą jazdy . Kolor tapicerki do uzgodnienia z zamawiającym. | regulacja wysokości 350-580 mm | 1 (bez oparcia) |  |  |  |  |
| 6 | Wózek ze stali nierdzewnej w gat.0H18N9 na materiały sterylne. Wózek wyposażony w jeden uchwyt do prowadzenia. Drzwi otwierane skrzydłowo na 270 stopni. Wózek szczelnie zamykany (drzwi wyposażone w silikonową uszczelkę oraz zamek). Wewnątrz wózka dwie półki czyli trzy przestrzenie. Wózek na kółkach fi 160 (dwa z blokadą). Oponki wykonane z materiału, który nie brudzi podłoża. Wózek przeznaczony do przewożenia kuwet o wymiarach 650x450x220 mm. Wszystkie krawędzie, zaokrąglone, bezpieczne. | 600x850x1100 | 1 |  |  |  |  |
| 7 | Wózek na odpady z pokrywą, wykonany ze stali nierdzewnej w gat. 0H18N9 – pojedynczy pojemnik 100 l. Koła jezdne o śr. 50 mm posiadające opony nie brudzące podłoża, w tym dwa z blokadą, nożne unoszenie pokrywy. Wszystkie krawędzi zaokrąglone, bezpieczne. | 380x440x850 | 2 |  |  |  |  |
| 8 | Mobilny regał listwowy wykonany ze stali nierdzewnej w gat. 0H18N9. Wyposażony w cztery koła o śr. 125 mm , posiadające opony nie brudzące podłoża (dwa z blokadą). Ilość haczyków po 8. | 530x600x1500 | 2 |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

…………………..	                                                           ………………………….

(miejscowość, data)	                                                                                                                        	                                                                             ( pieczątka i podpis osoby

upoważnionej do reprezentowania)

Załącznik nr 3/1A do SIWZ

ZAMAWIAJĄCY: Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie, ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków

Nazwa Wykonawcy:.........................................................................................................

Adres Wykonawcy:...........................................................................................................

FORMULARZ CENOWY- GRUPA 1A

| lp. | OPIS | Wymiary Szer x dł x wys (mm) | Ilość szt | Cena jedn. netto | Razem netto | VAT % | Razem brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wózek sprzątacza Stelaż chromowany na kółkach samoskrętnych osadzonych na łożyskach , dwa wiadra o pojemności 13 litrów, dwa wiadra o pojemności 20 litrów , prasa do wyciskania mopów, koszyk metalowy ,uchwyt do worka na odpady o poj. 100 litrów. |  | 1 |  |  |  |  |
| 2 | Wózek medyczny (anestezjologiczny) Wózek wyposażony w dwie duże szuflady umieszczone w dolnej części szafki (jedna szuflada pod drugą) oraz w dwie małe szuflady umieszczone w górnej części pod wysuwanym blatem (jedna pod drugą) na prowadnicach rolkowych. Wyprofilowany blat główny z uchwytem z zaokrąglonymi krawędziami. Dwurzędowa nadstawka z pojemnikami z tworzywa. Szkielet wózka z tworzywa ABS wzmocniony stalową konstrukcją. Podstawa ze zderzakami(odbojami) wykonana z tworzywa ABS. Koła o śr. 125 mm w tym jedno z blokadą. Kolor do uzgodnienia z zamawiającym. | 510x600x1130 | 1 |  |  |  |  |
| 3 | Pojemnik do przewożenia narzędzi do sterylizacji oraz sterylnych do użytkownika. Zamykany szczelnie przylegająca pokrywą. Kształt pozwalający na składowanie jednego w drugim pojemniku Wymiary umożliwiające umieszczenie w pojemniku jednego kosza sterylizacyjnego o wym 585x395x195mm lub 2 koszy 585x395x100 mm. | 650x450x224 mm | 5 |  |  |  |  |
| 4 | Metalowe szafki ubraniowe, bhp, podwójne Dwudrzwiowe, wymiary zewnętrzne wys. 1800 x szer. 600 x gł. 490 mm lub 500 mm z przegrodą środkową dzielącą na dwie komory o szer. 300mm. Każda komora powinna posiadać półkę górną, poprzeczny drążek z hakami na wieszaki Drzwi z zawiasami wewnętrznymi posiadające przetłoczenia wentylacyjne oraz ramkę na tabliczkę Proste jednopunktowe zamkniecie obrotowa blokadą z zamkiem bębenkowym, po 3 klucze do każdego zamka Konstrukcja wykonana z wysokiej jakości blachy stalowej z wykończeniem powierzchni lakierem proszkowym, powierzchnia gładka, łatwa w utrzymaniu czystości, kolor szary Szafy ubraniowe dwuprzedziałowa Każdy przedział jest wyposażony w jedną półkę z drążkiem na wieszaki i jeden haczyk. Na drzwiach z otworami wentylacyjnymi są umieszczone ramki na etykiety do opisów. Szafka zamykana na rygiel obrotowy z możliwością zawieszenia kłódki lub zamek cylindryczny. Całość lakierowana farbą proszkową . | 600x500x1800 | 3 |  |  |  |  |
| 5 | Wieszak na ścianę Wieszak ścienny ze stali kwasoodpornej z min.trzema zaczepami |  | 2 |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

…………………..	                                                           ………………………….

(miejscowość, data)	                                                                                                                        	                                                                             ( pieczątka i podpis osoby

upoważnionej do reprezentowania)

Załącznik nr 3/2 do SIWZ

ZAMAWIAJĄCY: Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie, ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków

Nazwa Wykonawcy:.........................................................................................................

Adres Wykonawcy:...........................................................................................................

FORMULARZ CENOWY- GRUPA 2

| lp. | OPIS | Wymiary Szer x dł x wys (mm) | Ilość szt | Cena jedn. netto | Razem netto | VAT % | Razem brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Szafa z hakami do powieszenie cewników Wykonana z całości ze stali nierdzewnej, posadowiona na nóżkach. Szerokość ok. 90 cm, głębokość max 57 cm, wysokość max 200cm. W szafie pięć wbudowanych wieszaków do przechowywania cewników w pozycji wiszącej. Płynna regulacja rozstawu prowadnic wieszaków do cewników. Szafa wykonana w następujący sposób: w górnej części półka, pod nią wieszaki na cewniki, na dole półka. |  | 1 |  |  |  |  |

…………………..	                                                           ………………………….

(miejscowość, data)	                                                                                                                        	                                                                             ( pieczątka i podpis osoby

upoważnionej do reprezentowania)

Załącznik nr 3/3 do SIWZ

ZAMAWIAJĄCY: Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie, ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków

Nazwa Wykonawcy:.........................................................................................................

Adres Wykonawcy:...........................................................................................................

FORMULARZ CENOWY- GRUPA 3

| lp. | OPIS | Wymiary Szer x dł x wys (mm) | Ilość szt | Cena jedn. netto | Razem netto | VAT % | Razem brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Stolik zabiegowy – wózek instrumentariuszki z czterema szufladami wykonany ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9 z wyposażeniem. Szuflady umieszczone w jednym pionowym rzędzie (jedna szuflada pod drugą) fronty malowane proszkowo na dowolny kolor z palety RAL. Szuflady na prowadnicach samo dociągowych. Wózek wyposażony jest w nadstawkę wykonaną ze stali nierdzewnej do przechowywania nici chirurgicznych, tackę oraz pojemnik na zużyte igły. Z lewej strony wózka umieszczony uchwyt z dwoma pojemnikami na cewniki. Wyrób na kółkach fi 100 mm ( dwa z blokadą). Oponki wykonane z tworzywa, które nie brudzi podłoża. Przy kolach odbojnika z tworzywa sztucznego. Wózek wyposażony w rączkę do prowadzenia umieszczoną z frontu wózka. Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. |  | 1 |  |  |  |  |

…………………..	                                                           ………………………….

(miejscowość, data)	                                                                                                                        	                                                                             ( pieczątka i podpis osoby

upoważnionej do reprezentowania

Załącznik 3/4 do SIWZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA - ZESTAWIENIE WYMAGANYCH  PARAMETRÓW  TECHNICZNYCH

Aparat do pomiaru czasu krzepnięcia krwi

Nazwa oferowanego urządzenia:…………………………………………………………………….

Typ: ………………………. Model:………………………. Rok produkcji: 2014

Producent:………………………………………………..

Kraj pochodzenia: ………………………………………

Ilość – 1 sztuka

## Aparat przystosowany do szklanych probówek ze stałym aktywatorem ACT

| L.p. | Parametry urządzenia | Wartość wymagana | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Parametry techniczne |  |  |
| 1.1 | Zasilanie sieciowo-akumulatorowe | 230 V/50 Hz |  |
| 1.2 | Ekran LCD do prezentacji dwóch niezależnych pomiarów | Tak |  |
| 1.3 | Dwie niezależne komory pomiarowe | Tak |  |
| 1.4 | Zakres pomiarowy 0-1500 sek | Tak |  |
| 1.5 | Klawiatura numeryczna do wprowadzania ID pacjenta i obsługi | Tak |  |
| 1.6 | Czytnik kodów paskowych zintegrowany z aparatem | Tak |  |
| 1.7 | Pamięć min 500 pomiarów, ID pacjenta i obsługi | Tak, opisać |  |
| 1.8 | Elektroniczne samotestowanie i kontrola aparatu | Tak |  |
| 1.9 | Wbudowana w aparacie drukarka termiczna | Tak |  |
| 1.10 | Wyposażony w port równoległy i 2 złącza szeregowe | Tak |  |
| 2 | Inne |  |  |
| 2.1 | Możliwość wykonania innych badań: APTT, PT | Tak |  |
| 2.2 | Oprogramowanie z bazą do archiwizacji wyników na PC | Tak, opisać |  |
| 2.3 | CE (podać nr certyfikatu) | Tak |  |
| 2.4 | ISO lub inne (podać nr certyfikatu) | Tak |  |
| 3 | Gwarancja |  |  |
| 3.1 | Czas trwania gwarancji aparatu w tym bezpłatne przeglądy zgodnie z wymaganiami | Min. 36miesięcy |  |
| 3.2 | Maks. czas usuwania awarii | 72 h |  |
| 3.3 | Min. ilość dni awarii przedłużająca okres gwarancji | 7 |  |
| 4 | Szkolenie personelu |  |  |
| 4.1 | Szkolenie personelu medycznego zapewniające podjęcie samodzielnej i bezpiecznej pracy na aparacie | Tak |  |

Do oferty należy dołączyć materiały informacyjne zawierające pełne dane techniczne, w których winny być zaznaczone informacje potwierdzające spełnienie wymagań parametrów granicznych i ocenianych. W przypadku braku potwierdzenia parametrów granicznych i ocenianych zamawiający ma prawo do odrzucenia oferty

UWAGA!

1. Wymagane oświadczenie firmy, że oferowany sprzęt  jest kompletny i będzie gotów do podjęcia działalności medycznej bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji

# 2. Parametry, których wartość liczbowa określona jest w rubryce „ wartość wymagana ” , lub których spełnienie jest konieczne (zaznaczone Tak) stanowią wymagania, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty

…………………..	………………………….

(miejscowość, data)	                                                                                                                        	( pieczątka i podpis osoby                           upoważnionej do reprezentowania)

Załącznik 3/5 do SIWZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA - ZESTAWIENIE WYMAGANYCH  PARAMETRÓW  TECHNICZNYCH

Ssak przenośny elektryczny

Nazwa oferowanego urządzenia:…………………………………………………………………….

Typ: ………………………. Model:………………………. Rok produkcji:  2014

Producent:………………………………………………..

Kraj pochodzenia: ………………………………………

Ilość – 2 sztuki

| L.p. | PARAMETRY URZĄDZENIA | WARTOŚĆ WYMAGANA | WARTOŚĆ OFEROWANA |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | PARAMETRY TECHNICZNE |  |  |
| 1.1 | Zasilanie | 230 V/50 Hz |  |
| 1.2 | Wydajność ssania-przepływ | min. 29 l/min |  |
| 1.3 | Ssak pracujących w trybie przerywanym z następującymi interwałami czasowymi: min 10 sek. przerwy oraz 50 sek. pracy | Tak |  |
| 1.4 | Zakres podciśnienia | 20-80 kPa |  |
| 1.5 | Pojemność butli | 2 l |  |
| 1.6 | Ilość butli | 2 szt |  |
| 1.7 | Tryb pracy | Ciągły |  |
| 1.8 | Pobór mocy | Podać |  |
| 1.9 | Dwustopniowe zabezpieczenia ssaka przed zalaniem | Tak |  |
| 1.10 | Filtr hydrofobowy | Jednorazowy |  |
| 1.11 | Poziom hałasu | <v=45 dB |  |
| 2 | GWARANCJA |  |  |
| 2.1 | Czas trwania gwarancji aparatu w tym bezpłatne przeglądy zgodnie z wymaganiami | Min. 36 miesięcy |  |
| 2.2 | Maks. czas usuwania awarii | 72 h |  |
| 2.3 | Min. ilość dni awarii przedłużająca okres gwarancji | 7 |  |
| 3 | INNE |  |  |
| 3.1 | CE (podać nr certyfikatu) | Tak |  |
| 3.2 | ISO lub inne (podać nr certyfikatu) | Tak |  |
| 3.3 | Dopuszczenie do obrotu wymagane prawem z uwzględnieniem ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. |  |  |
| 4 | SZKOLENIE PERSONELU |  |  |
| 4.1 | Szkolenie personelu medycznego | Tak |  |

Do oferty należy dołączyć materiały informacyjne zawierające pełne dane techniczne, w których winny być zaznaczone informacje potwierdzające spełnienie wymagań parametrów granicznych i ocenianych. W przypadku braku potwierdzenia parametrów granicznych i ocenianych zamawiający ma prawo do odrzucenia oferty

UWAGA!

1. Wymagane oświadczenie firmy, że oferowany sprzęt  jest kompletny i będzie gotów do podjęcia działalności medycznej bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji

# 2. Parametry, których wartość liczbowa określona jest w rubryce „ wartość wymagana ” , lub których spełnienie jest konieczne (zaznaczone Tak) stanowią wymagania, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty

…………………	………………………

(miejscowość, data)		                                                                                                                     (pieczątka i podpis osoby  upoważnionej do reprezentowania)