Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie

ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków

Tel: 012 658-20-11; fax 012 658-10-81

Regon 351375886 NIP 679-252-57-95

Kraków, 11.12.2014

EZP-271-2/192/2014/p-3

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Zakup wyposażenia dla Oddziału Kardiochirurgii w ramach programu Przebudowa Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie”, nr EZP-271-2/192/2014 pismo 3

W związku z zapytaniami Wykonawców, Zamawiający wyjaśnia:

Pytanie 1

Czy w odniesieniu do wymogu przedstawienia certyfikatu zgodności z normami EN 527-1, EN-527-2, Zamawiający dopuszcza złożenie przez Wykonawcę dokumentu w formie SPRAWOZDANIA Z BADAŃ przeprowadzonych zgodnie z procedurą BP 01 "WYTRZYMAŁOŚĆ ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH LUB ZESPOŁÓW MASZYNOWYCH" wydanie 1 z dnia 01.01.2011 r. Szczegółowe wytyczne prowadzenia badań zawierają normy:

PN-EN ISO 527 1-4 – Oznaczenie właściwości mechanicznych przy statycznym rozciąganiu,

PN-EN ISO 4211-4 – Badanie powierzchni - ocena odporności na uderzenie?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza również.

Pytanie 2

Czy Zamawiający może doprecyzować, że wskazując w SIWZ Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 10 grudnia 1998 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 98.nr.148.poz.973), Zamawiający miał na uwadze Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 1 grudnia 1998 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, dotyczące MINIMALNYCH WYMAGAŃ BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY ORAZ ERGONOMII, JAKIE POWINNY SPEŁNIAĆ STANOWISKA PRACY WYPOSAŻONE W MONITORY EKRANOWE?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający miał na uwadze Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 1 grudnia 1998 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe.

Pytanie 3

Czy Zamawiający dopuszcza złożenie zamiast atestu stosownego oświadczenia Wykonawcy, iż oferowane biurko dotyczące pozycji oznaczonej nr: 3/1 Biurko, spełnia wymagania zawarte w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 1 grudnia 1998 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 98.nr.148.poz.973)?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza również.

Pytanie 4

Czy w związku z tym, iż podane w dokumentacji SIWZ Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 1 grudnia 1998 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 98.nr.148.poz.973) dotyczy MINIMALNYCH WYMAGAŃ BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY ORAZ ERGONOMII, JAKIE POWINNY SPEŁNIAĆ STANOWISKA PRACY WYPOSAŻONE W MONITORY EKRANOWE, czy Zamawiający nadal wymaga atestu w odniesieniu do pozycji oznaczonej nr: 3/5 Szafa biurowa?

Odpowiedź: Zamawiający odstępuje od wymogu w odniesieniu do szafy biurowej.

Pytanie 5

Czy Zamawiający w celu uzyskania możliwie najwyższego stopnia trwałości konstrukcji mebli wykonanych z płyty E1, wymaga od Wykonawcy zastosowania rozwiązania technicznego uniemożliwiającego wystąpienie efektu „wypchnięcia” tylnej ściany w zestawach mebli przyściennych?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga.

Pytanie 6

Czy Zamawiający wymaga od Wykonawcy zastosowania płyty meblowej 18 mm E1 do wykonania całego korpusu włącznie z tylną ścianą?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga.

Pytanie 7

Czy w celu zapewnienia maksymalnie najwyższej ochrony zdrowia zarówno pacjentów jak i personelu szpitala, Zamawiający wymaga zastosowania przez Wykonawcę elementów dotykowych – uchwytów mebli medycznych wykonanych z materiałów maksymalnie ograniczających rozwój bakterii ze wskazaniem na stopy miedzi CU+?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga.

Pytanie 8

Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie łączenia stelaża i nóg biurek w formie spawanej, zamiast skręcanej?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza również.

Zamawiający zmienia zapis punktu 8.5.1. o treści: Atest potwierdzający spełnienie wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 10 grudnia 1998 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy  ( Dz.U. 98.nr.148.poz.973) ( o ile dotyczy)

aktualne brzmienie:  Atest potwierdzający spełnienie wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 1 grudnia 1998 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy  ( Dz.U. 98.nr.148.poz.973) ( o ile dotyczy)

Zamawiający zmienia specyfikacje techniczną wózka injekcyjnego oraz dołącza brakującą specyfikację techniczną  wózka reanimacyjnego.

W załączeniu poprawione formularze

-załącznika 3/14 - SPECYFIKACJA TECHNICZNA - ZESTAWIENIE WYMAGANYCH  PARAMETRÓW  TECHNICZNYCH – Wózek iniekcyjny;

-załącznika 3/19 -  SPECYFIKACJA TECHNICZNA - ZESTAWIENIE WYMAGANYCH  PARAMETRÓW  -TECHNICZNYCH – Wózek reanimacyjny,

-załącznik 3  - Formularz cenowy

Załącznik nr 3/14 do SIWZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA - ZESTAWIENIE WYMAGANYCH  PARAMETRÓW  TECHNICZNYCH – Wózek iniekcyjny

| Lp | Nazwa i opis parametru lub funkcji urządzenia | Wartość lub zakres wartości wymaganych | Wartość lub zakres wartości oferowanych |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wymiary zewnętrzne wózka (mm) | 850x620(±30mm) |  |
| 2 | Wysokość blatu roboczego (mm) | 1050 mm (±30mm) |  |
| 3 | Wózek wykonany z tworzywa sztucznego –polipropylenu, dolna pólka z tworzywa odpornego na uderzenia – pólka profilowana ze spadkiem i otworem umożliwiającym odpływ wody w czasie mycia. | TAK |  |
| 4 | Cztery podwójne koła . o śr.min. 125 mm , w tym min. Jedno z blokadą – koła z bieżnikiem niebrudzącym podłoża i w obudowie | TAK |  |
| 5 | Wózek składający się z szafki na podstawie przejezdnej z blatem górnym. Elementy wewnętrzne z możliwością wymiany w warunkach technicznych szpitala. | TAK |  |
| 6 | Górny blat wykonany z tworzywa sztucznego –polipropylenu, posiadający wyprofilowane uchwyty do przetaczania wózka. W blacie zamontowana półka wysuwana z boku. | TAK |  |
| 7 | Centralna blokada szuflad przyciskiem w czołowej części blatu. Dodatkowo klucz zamykający | TAK |  |
| 8 | Wyposażenie: Szuflada o wys. 250 mm 1 szt. +/- 30 mm Szuflada o wys. 150 mm 2 szt. +/- 30 mm Szuflada o wys. 80 mm 3 szt. +/- 30 mm | TAK |  |
| 9 | Możliwość dowolnej zmiany położenia szuflad przez personel szpitala |  |  |
| 10 | Zestaw przegródek tworzywowych do szuflady małej tworzących ok. 25 pól z możliwością konfigurowania ich wielkości |  |  |
| 11 | Zestaw przegródek tworzywowych do szuflady średniej tworzących ok. 10 pól z możliwością konfigurowania ich wielkości |  |  |
| 12 | Dodatkowy blat wysuwany z boku wózka |  |  |
| 13 | Po bokach zamontowane dwie uniwersalne szyny medyczne o długości min. 350 mm z aluminium lub stali nierdzewnej |  |  |
| 14 | Wózek zabudowany tworzywowymi ściankami z trzech stron |  |  |
| 15 | Uchwyt na pojemnik na zużyte igły montowany do szyny bocznej |  |  |
|  | WYPOSAŻENIE |  |  |
| 16 | Kosz na odpady medyczne zawieszany na szynie bocznej |  |  |
| 17 | Możliwość wyboru kolorystyki szuflad wózka w co najmniej pięciu różnych kolorach. | TAK |  |

Załącznik nr 3/19 do SIWZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA - ZESTAWIENIE WYMAGANYCH  PARAMETRÓW  TECHNICZNYCH – Wózek reanimacyjny

| Lp | Nazwa i opis parametru lub funkcji urządzenia | Wartość lub zakres wartości wymaganych | Wartość lub zakres wartości oferowanych |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wymiary zewnętrzne wózka (mm) | 850x620(±30mm) |  |
| 2 | Wysokość blatu roboczego (mm) | 1050 mm (±30mm) |  |
| 3 | Wózek wykonany z tworzywa sztucznego –polipropylenu, dolna pólka z tworzywa odpornego na uderzenia – pólka profilowana ze spadkiem i otworem umożliwiającym odpływ wody w czasie mycia. | TAK |  |
| 4 | Cztery podwójne koła . o śr.min. 125 mm , w tym min. Jedno z blokadą – koła z bieżnikiem niebrudzącym podłoża i w obudowie | TAK |  |
| 5 | Wózek składający się z szafki na podstawie przejezdnej z blatem górnym. Elementy wewnętrzne z możliwością wymiany w warunkach technicznych szpitala. | TAK |  |
| 6 | Górny blat wykonany z tworzywa sztucznego –polipropylenu, posiadający wyprofilowane uchwyty do przetaczania wózka. W blacie zamontowana półka wysuwana z boku. | TAK |  |
| 7 | Centralna blokada szuflad przyciskiem w czołowej części blatu. Dodatkowo klucz zamykający | TAK |  |
| 8 | Wyposażenie: Szuflada o wys. 250 mm 1 szt. +/- 30 mm Szuflada o wys. 150 mm 2 szt. +/- 30 mm Szuflada o wys. 80 mm 3 szt. +/- 30 mm | TAK |  |
| 9 | Możliwość dowolnej zmiany położenia szuflad przez personel szpitala |  |  |
| 10 | Zestaw przegródek tworzywowych do szuflady małej tworzących ok. 25 pól z możliwością konfigurowania ich wielkości |  |  |
| 11 | Z tyłu wózka regulowany wieszak na płyny infuzyjne oraz obrotowa regulowana półka pod defibrylator |  |  |
| 12 | Dodatkowy blat wysuwany z boku wózka |  |  |
| 13 | Po bokach zamontowane dwie uniwersalne szyny medyczne o długości min. 350 mm z aluminium lub stali nierdzewnej |  |  |
| 14 | Wózek zabudowany tworzywowymi ściankami z trzech stron |  |  |
| 15 | Na tylnej ścianie wózka zamocowana tworzywowa deska reanimacyjna , wyciągana w łatwy sposób |  |  |
|  | WYPOSAŻENIE |  |  |
| 16 | Kosz na butlę z tlenem |  |  |
| 17 | Możliwość wyboru kolorystyki szuflad wózka w co najmniej pięciu różnych kolorach. | TAK |  |

Załącznik nr 3 do siwz

ZAMAWIAJĄCY: Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie, ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków

Nazwa i adres Wykonawcy:.........................................................................................................

FORMULARZ CENOWY

| L.p. | Nr. pom. | Nazwa pom. | Ilość pom. | Ozn. na rys. | Wyposażenie maszyny i urządzenia | Ilość szt. | Wymiary gabarytowe dł x szer x wys. (mm) | Warunki zasilania | cena netto |  | razem brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Jedn. | razem (7x10) | VAT |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| ODDZIAŁ ŁÓŻKOWY – 4 pokoje, adaptacja - Segment B poziom 1 |
| 1 | B1-8 | Pok. lekarzy | 1 | 1 | Biurko meblowe | 1 | 1200x700x720 | wg zał.3.1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 | Fotel jezdny | 1 |  | wg zał.3.2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4 | Stół | 1 | 700x700x700 | wg zał.3.3 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5 | Krzesło | 3 |  | wg zał.3.4 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6 | Szafa biurowa | 2 | 600x600/550x1800 | wg zał.3.5 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Zestaw meblowy | 1 | 1400x600x850 | wg zał.3.6 |  |  |  |  |
| 2 | B1-9 | Pok. pielęgniarek | 1 | 1 | Biurko meblowe | 2 | 1200x700x720 | wg zał.3.1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 | Fotel jezdny | 3 |  | wg zał.3.2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4 | Szafa biurowa | 3 | 600x600/550x1800 | wg zał.3.5 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 7 | Zestaw meblowy | 1 | 1200x600x850 | wg zał.3.6 |  |  |  |  |
| 3 | B1-10 | Pok. socjalny personelu | 1 |  | Zestaw meblowy | 1 | 1400x600x850 | wg zał.3.7 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 | Czajnik bezprzewodowy | 1 |  | 1,0 kW/230 V |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4 | Chłodziarka domowa, podblatowa | 1 | 600x600x850 | 0,2 kW/230 V |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5 | Stół | 1 | 700x700x700 | wg zał.3.3 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | \szafa-lockery | 1 | 600x600x1850 | wg zał.3.15 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Sofa | 1 | szzer. 1400 mm | wg zał.3.8 |  |  |  |  |
| 4 | B1-11 | Sala wzmożonego nadzoru - 3 stanowiska | 1 | 1 | Stanowisko nadzoru, meblowe na szafkach | 1 | 1900x600x700 | wg zał.3.9 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 | Fotel jezdny | 3 |  | wg zał.3.2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 | Szafka ścienna, wisząca | 5 | 600x300x600 | wg zał.3.10 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4 | Lada przyścienna na szafkach | 1 | 2300x600x700 | wg zał.3.11 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5 | Chłodziarka domowa | 1 | 550x600x1600(1700) mm | 0,2 kW/230 V |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6 | Szafa medyczna | 2 | 600x550x1800 | wg zał.3.12 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 10 | Wózek iniekcyjny | 1 |  | wg.zał. 3/14 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 11 | Zestaw medyczny z umywalką i zlewozmywakiem 1 komor. | 1 | 2200x600x850 | wg zał.3.13 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Chłodziarka pod blat | 1 | 600x600x800 |  |  |  |  |  |
| 5 | B1-12, B1-14 | Pokój pacjenta 1 łóżkowy – 2x | 2 | 4 | Stolik jezdny zabiegowy ze stali nierdzew. dwudrzwiowy, boki i fronty malowane proszkowo, blat z materiału typu corian | 2 | 1100x540x905 |  |  |  |  |  |
| 8 | B1-13 | Pokój pacjenta 2 łóżkowy | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 | Stolik jezdny zabiegowy ze stali nierdzew. dwudrzwiowy, boki i fronty malowane proszkowo, blat z materiału typu corian | 1 | 1100x540x905 |  |  |  |  |  |
| 11 | B1-439 | Stanowisko pielęgniarski | 1 | 1 | Lada przyścienna na szafkach | 1 | Dł. 3300 mm | wg zał.3.16 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 | Fotel jezdny | 2 |  | wg zał.3.2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4 | Lada - stanowisko nadzoru | 1 | Dł. 1900 m | wg zał.3.17 |  |  |  |  |
| 12 | B1-40 | Pok. przygotowawczy, pielęgniarski | 1 | 1 | Zestaw medyczny z umywalką i zlewozmywakiem 1 komor. | 1 | 2200x600x850 | wg zał.3.13 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 | Chłodziarka domowa | 1 | 550x600x1600(1700) mm | 0,2 kW/230 V |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4 | Szafka ścienna, wisząca | 3 | 600x300x600 | wg zał.3.10 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Szafa medyczna | 1 | 600x550x1800 | wg zał.3.12 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Kosz chromoniklowany pedałowy wys. 800 mm | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Wózek na brudna bieliznę z uchwytem do worków foliowych 100-120 l. Wózek wyposażony w pokrywę podnoszoną nożnie, opierające się na gumie silikonowej, które jednocześnie zabezpieczają worki przed przesuwaniem. Podstawa z kółkami fi min.50 mm (dwa z blokadą). Oponki wykonane z materiału, który nie brudzi podłoża. Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Wózek wykonany ze stali kwasoodpornej gatunek OH18N9 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Stelaż na worki na odpady. Wózek z dwoma uchwytami do worków foliowych 100-120l. Wózek wyposażony w pokrywy z klapą w kolorze czerwonym i klapą w kolorze niebieskim- podnoszoną nożnie,. Podstawa z kółkami fi min.50 mm (w tym dwa z blokadą). Oponki wykonane z materiału, który nie brudzi podłoża. Wszystkie krawędzi zaokrąglone, bezpieczne. Wózek wykonany ze stali kwasoodpornej gatunek OH18N9. | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  | Kosz ze stali nierdzewnej, pedałowy. Dostosowany do jednorazowych worków polietylenowych o poj. 20 l., . | 12 |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  | Pojemnik na ręczniki papierowe ze stali nierdzewnej, pojemność 500 szt, zamykany na klucz | 13 |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  | Dozownik mydła, ze stali nierdzewnej, pojemność zbiornika : 0,5 l, demontowalny zbiornik wykonany z tworzywa sztucznego, możliwość płynnej regulacji dozowanego płynu. | 13 |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  | Dozownik płynu dezynfekcyjnego, ze stali nierdzewnej, pojemność zbiornika : 0,5 l, demontowalny zbiornik wykonany z tworzywa sztucznego, możliwość płynnej regulacji dozowanego płynu. | 7 |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  | Pojemnik na papier toaletowy + szczotka do mycia muszli z pojemnikiem, materiał obudowy: stal nierdzewna, stal chromoniklowa, szczotka z uchwytem z materiału j.w., z kluczem | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  | Wieszak na fartuchy ze stali nierdzewnej, 3 uchwyty | 7 |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  | Rolety zmywalne , z atestem higienicznym i ppoż., kolor do uzgodnienia, wys. okna 2000 mm | 4 | okno, 3 moduły pionowe o szer. łącznej 3200 mm |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  | Rolety zmywalne , z atestem higienicznym i ppoż., kolor do uzgodnienia, wys. okna 2000 mm | 1 | okno, 2 moduły pionowe o szer. łącznej 2000 mm |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  | Rolety zmywalne do pokoi łóżkowych, z atestem higienicznym i ppoż., kolor do uzgodnienia, wys. okna 2000 mm | 1 | okno, 5 modułów pionowych o szer. łącznej 5600 mm |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  | Rolety zmywalne , z atestem higienicznym i ppoż., kolor do uzgodnienia, wys. okna 2000 mm | 1 | okno, 1 moduł pionowy o szer. łącznej 1200 mm |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  | Lustro z montażem, krawędzie zaoblone | 5 | 600 x 600 mm |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  | Statyw - stojak jezdny pod kroplówki, podstawa 5 ramienna na kółkach, 2 wieszaki, 2 kosze na butle, regulowana wysokość, chromoniklowane | 7 |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  | Wózek reanimacyjny | 1 |  | Wg zał. 3/19 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  |  |  |

……………………………………					  ........................................................

Miejscowość, data					  (podpis Wykonawcy)

Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert. Nowe terminy:

SKŁADANIA OFERT: 17.12.2014r. do godz. 10:45 pok. 2h-06b

OTWARCIA OFERT: 17.12.2014 godz. 11:00 pok. 2h-06b

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian

Niniejsze pismo zostaje zamieszczone na stronie internetowej bip.usdk.pl.

Z-ca Dyrektora ds. Technicznych

Inż. Jan Zasowski