Kraków, 07.01.2015r

EZP-271-2/198/2014/p4

dotyczy: Dostawa i montaż aparatury medycznej w ramach inwestycji „Modernizacja Oddziału Chirurgicznego w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie” nr postępowania  EZP-271-2/198/2014

# W związku z zapytaniami, Zamawiający wyjaśnia

Zamawiający unieważnia odpowiedź na pytanie 5 w piśmie EZP-271-2/198/p-2 z dnia 05.01.2015r. oraz sprostowanie zamieszczone w piśmie  EZP-271-2/198/p-3 z dnia 07.01.2015r.

Obowiązująca treść odpowiedzi na pytanie

Pytanie 5 Dotyczy: grupy 2 – tabeli zestawienie wymaganych parametrów technicznych - przedmiot zamówienia – załącznik  3/2 – kardiomonitor modułowy

Pkt II.4 Prosimy o doprecyzowanie i potwierdzenie czy moduł do pomiaru 2 kanału SpO2 ma być jeden na całą dostawę?

# Odpowiedź: Zamawiający wymaga 2 kanały SpO2 dla każdego kardiomonitora, oraz dodatkowo 3 moduły przenoszone między wszystkimi monitorami.

Zamawiający unieważnia treść odpowiedzi na pytanie 4 w piśmie EZP-271-2/198/p-2 z dnia 05.01.2015r.

Pytanie 4 Dotyczy: grupy 2 – tabeli zestawienie wymaganych parametrów technicznych - przedmiot zamówienia – załącznik  3/2 – kardiomonitor modułowy

Pkt II. 4 oraz Pkt III. 3 – Czy Zamawiający dopuści pomiaru SpO2 technologię FAST w ramach zachowania kompatybilności z posiadanym sprzętem?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza również, pod warunkiem możliwości zastosowania czujników SPO2 firmy Nellcor

Zamawiający unieważnia treść odpowiedzi na pytanie 2 w piśmie EZP-271-2/198/p-2 z dnia 05.01.2015r.

# Pytanie 2  - Nr VII System mycia i dezynfekcji

1. Co Zamawiający rozumie poprzez  dodatkowy kanał  do spłukiwania  pola obserwacji w jednym konektorze?

Odpowiedź: Zamawiający opisał system umożliwiający dezynfekcję  dodatkowego  kanału   do spłukiwania  pola obserwacji  oraz  kanału roboczego  umieszczonego w jednym  konektorze

# Pozostałe zapisy siwz bez zmian

# Niniejsze pismo zostaje zamieszczone na stronie internetowej bip.usdk.pl

Z-ca Dyrektora ds. technicznych

Inż. Jan Zasowski