Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie

Ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków

Tel: 12 658 20 11; fax: 12 658 10 81

REGON 351375886; NIP 679-25-25-795

Kraków, 30.01.2015r.

EZP-271-2/203/2014/pismo 6

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na   „Dostawę i montaż wyposażenia i mebli dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego i Oddziału Chirurgicznego w ramach programu Przebudowa Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie” nr sprawy: EZP-271-2/203/2014 pismo 6

W związku z zapytaniem, Zamawiający wyjaśnia:

Pytania:

- Dotyczy zał. nr 3.26 Stanowisko pielęgnacyjne niemowląt

W specyfikacji istotnych warunków zamówienia - SIWZ Zamawiający, w Zestawieniu Parametrów Technicznych, SIWZ - zał. 3.26, w sposób jednoznaczny, wymienił parametry firmy UNIMED opisujące pewne szczególne rozwiązania technologiczne stosowane tylko przez tego producenta, w celu wyeliminowania ofert innych producentów.

Czy mając na uwadze art. 29 punkt 2 Ustawy - Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający dopuści

stanowisko do pielęgnacji niemowląt zgodnie z poniższym opisem.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA – Stanowisko pielęgnacyjne niemowląt

| Lp. | Parametry wymagane | Wartość wymagana | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Stanowisko do pielęgnacji niemowląt o wymiarach 1550x590/750x870 Konstrukcja oparta na anodowanych profilach aluminiowych. | TAK |  |
| 2 | Blat z tworzywa sztucznego (żywica żelkotowa) w kolorze do uzgodnienia z Zamawiającym, zamontowany na zespole szafek. W blacie wanienka z prawej lub lewej strony zestawu , monolityczny w części modułów wanienki i przewijania. | TAK |  |
| 3 | Wanienka o wymiarach wewn. ok. 770x350 mm | TAK |  |
| 4 | Szerokość blatu w części wanienki 590mm | TAK |  |
| 5 | Szerokość blatu w części pielęgnacyjnej 750 | TAK |  |
| 6 | Długość blatu 1550mm | TAK |  |
| 7 | Szafki i półki wykonane z płyty meblowej obustronnie laminowanej, szafki wyposażone w stopki z regulacją poziomu, fronty z płyty meblowej lakierowanej w kolorze uzgodnionym z Zamawiającym, wszystkie krawędzie szafek zabezpieczone przed działaniem wilgoci. | TAK |  |
| 8 | Wyposażenie: Szafka z pięcioma szufladami Szafka zamykana z półką Szafka na wysuwany kosz z automatycznie podnoszonym pokryciem Szuflada/półka na wagę do ważenia niemowląt Materacyk pokryty PCV, w kolorze do uzgodnienia z Zamawiającym | TAK |  |
| 9 | Baterie dostarcza Dostawca stanowiska |  |  |
| 10 | Wymagana konfiguracja stanowiska w odniesieniu do wykonanych podejść wod-kan po sprawdzeniu na budowie. Stanowisko w całości zmywalne i dezynfekowane | TAK |  |
| 11 | Promiennik podczerwieni do ogrzewania i oświetlenia na kolumnie nad stolikiem do pielęgnacji niemowląt z równolegle do frontu urządzenia umieszczonym źródłem podczerwieni, z automatyczną regulacją temperatury powietrza , zegarem Apgar i alarmami. Wyświetlacz mocy grzania w procentach w postaci świecącego słupka Urządzenie w klasie II b dla wyrobów medycznych, wymagany certyfikat CE jednostki notyfikowanej. Producent urządzenia powinien posiadać Certyfikowany system zapewnienia jakości według normy ISO 13485 dla tego typu urządzeń. | TAK |  |

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza również.

Zamawiający przesuwa termin składania i otwarcia ofert.

Nowy termin składania ofert: 09.02.2015r. do godz. 10:45 pok. 2h-06b

Nowy termin otwarcia ofert: 09.02.2015r. o godz. 11:00 pok. 2h-06b

Niniejsze pismo zostaje zamieszczone na stronie internetowej bip.usdk.pl

Z-ca Dyrektora ds. Technicznych

Inż. Jan Zasowski