Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie

ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków

Tel: 012 658-20-11; fax 012 658-10-81

Regon 351375886 NIP 679-252-57-95

Kraków, 25.02.2015

EZP-271-2/26/2015/p-3

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup wyposażenia dla Prosektury w budynku B  w ramach programu Przebudowa Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie” Identyfikator: EZP-271-2/26/2015 pismo 3

Zamawiający zamieszcza poprawiony formularz cenowy.

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian

Niniejsze pismo zostaje zamieszczone na stronie internetowej bip.usdk.pl.

Z-ca Dyrektora ds. Technicznych

inż. Jan Zasowski

Załącznik 3

FORMULARZ  CENOWY

ZAMAWIAJĄCY : Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie ul. Wielicka 265

Nazwa i adres Wykonawcy……………………………………………….....................

| L.p. | Nr. pom. | Nazwa pom. | Ilość pom. | Ozn. na rys. | Wyposażenie maszyny i urządzenia | Ilość szt. | Wymiary gabarytowe dł x szer x wys. (mm) | Warunki zasilania | Koszt zakupu bruto (zł) | Koszt zakupu bruto (zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | jednostkowy | razem |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | B01-32 | Szatnia „brudna” | 1 | 1 | Szafka podwójna szatniowa, 2-działowa, metalowa , malowana proszkowo,z przegrodą środkową dzielącą na dwie komory o szer. 300mm, jednopunktowe zamkniecie obrotową blokadą z zamkiem bębenkowym, po 3 klucze do każdego zamka | 9 | 400x500x1800 | - |  |  |
|  |  |  |  |  | Wieszak metalowy na fartuchy, ławka z szafką na kalosze i rękawice sekcyjne | 1 | 1500x300x1800 | - |  |  |
| 3 | B01-34 | Szatnia „czysta” | 1 | 1 | Szafka podwójna szatniowa, 2-działowa, metalowa , malowana proszkowo,z przegrodą środkową dzielącą na dwie komory o szer. 300mm, jednopunktowe zamkniecie obrotową blokadą z zamkiem bębenkowym, po 3 klucze do każdego zamka | 8 | 400x500x1800 | - |  |  |
|  |  |  |  | 2 | Wieszak metalowy na fartuchy,ławka z szafką na kalosze i rękawice sekcyjne | 1 | 1500x300x1800 | - |  |  |
| 4 | B01-35 | Pok. formalinowy | 1 | 1 | Stół ze zlewem 1 komor. bez półki, ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej z baterią stojącą typu prysznicowego, wyciąganą | 1 | 1500x700x850 | zw, cw, odpływ, |  |  |
|  |  |  |  | 2 | Dygestorium chemiczne ciężar 220 kg, płyta robocza ( np. z żywicy epoksydowej DURCON) | 1 | 1200x850x2550 | 2,5 kW/230 V, 50 Hz, zw R 1 ”, cw R 1 ”,, odpływ O50 mm, wyciąg pow.600 m3/h z komory manipulacyjnej – w osobnym zładzie |  |  |
|  |  |  |  | 3 | Szafa ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej na chemikalia (do przechowywania materiałów operacyjnych i sekcyjnych przebywających w naczyniach z formaliną), wentylowana | 2 | 1200x530x1970 | wyciąg 50 m3/h, przyłącz DN 75 na dachu, średnica kanału 75 mm |  |  |
| 5 | B01-36 | Mag. chemikalii | 1 | 1 | Stół ze zlewem 1 komor. bez półki, z bl. nierdzewnej, kwasoodpornej z baterią stojącą typu prysznicowego, wyciąganą | 1 | 1700x600x850 | zw, cw, odpływ, |  |  |
|  |  |  |  | 2 | Szafa ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej na chemikalia ,wentylowana | 1 | 1200x530x1970 | wyciąg 50 m3/h, przyłącz DN 75 na dachu, średnica kanału 75 mm |  |  |
| 7 | B01-39 | Prac. histopatolog. sekcyjna | 1 | 1 | Stół ze zlewem 1 komor. bez półki, z bl. nierdzewnej, kwasoodpornej z baterią stojącą typu prysznicowego, wyciąganą + zestaw sanitarny Z1 | 1 | 600x700x850 | zw, cw, odpływ, |  |  |
|  |  |  |  | 2 | Okap wykonany ze stali nierdzewnej | 1 | 1200x850x550 | wyciąg pow.600 m3/h – w osobnym zładzie |  |  |
|  |  |  |  | 3 | Chłodziarka domowa | 1 | 600x600x850 | 0,2 kW/230 V |  |  |
|  |  |  |  | 4 | Biurko meblowe | 1 | 1500x700x720 zgodnie z zał 3/1 | - |  |  |
|  |  |  |  | 6 | Fotel jezdny z regulowaną wysokością i oparciem, pokrycie zmywalne | 2 | zgodnie z zał. 3/2 |  |  |  |
|  |  |  |  | 7 | Szafa lekarska, dwudrzwiowa,. Wykonana ze stali nierdzewnej. Drzwi szafy oraz ściany przeszklone, półki wykonane ze szkła, przestawne co 25 mm. Uchwyt drzwiowy z zamkiem zabezpieczającym ryglującym drzwi w dwóch punktach | 2 | 900x450x1800 | - |  |  |
|  |  |  |  | 8 | Stół z bl. nierdz. kwasoodpornej bez półki do pobierania wycinków z wyciągiem oparów od spodu. | 1 | 1200x700x850 | Wyciąg oparów od spodu |  |  |
| 8 | B01-40 | Prac. mikroskopowa | 1 | 1 | Biurko meblowe | 1 | 1600x800x720 zgodnie z zał. 3/1 | - |  |  |
|  |  |  |  | 3 | Fotel jezdny z regulowaną wysokością i oparciem, pokrycie zmywalne | 1 | zgodnie z zał. 3/2 |  |  |  |
|  |  |  |  | 4 | Stolik pod mikroskop | 1 | 1000x600x700 | - |  |  |
|  |  |  |  | 6 | Krzesło z oparciem, wymiary: siedzisko 380x380 mm (+40 mm), wysokość 800 mm(+50mm), siedzisko tapicerowane zmywalne w kolorze do uzgodnienia, konstrukcja z profili chromoniklowanych | 3 |  | - |  |  |
|  |  |  |  | 7 | Szafa lekarska, dwudrzwiowa,. Szafa malowana lakierem proszkowym w kolorze do uzgodnienia. Drzwi szafy oraz ściany przeszklone, półki wykonane ze szkła, przestawne co 25 mm. Uchwyt drzwiowy z zamkiem zabezpieczającym ryglującym drzwi w dwóch punktach | 2 | 900x450x1800 | - |  |  |
| 9 | B01-41 | Pok. pracowników | 1 | 1 | Biurko meblowe | 1 | 1600x800x720 zgodnie z zał. 3/1 | - |  |  |
|  |  |  |  | 3 | Fotel jezdny z regulowaną wysokością i oparciem, pokrycie zmywalne | 1 | zgodnie z zał. 3/2 |  |  |  |
|  |  |  |  | 4 | Krzesło z oparciem, wymiary: siedzisko 380x380 mm (+40 mm), wysokość 800 mm(+50mm), siedzisko tapicerowane zmywalne w kolorze do uzgodnienia, konstrukcja z profili chromoniklowanych | 2 |  | - |  |  |
|  |  |  |  | 5 | Stolik okolicznościowy, blat z płyty wiórowej, obustronnie laminowanej, gr. min. 22 mm. Wszystkie krawędzie trwale zabezpieczone doklejką – obrzeże z PCV lub ABS o gr. min. 22 q kolorze płyty Konstrukcja z profilu metalowego w kolorze aluminium lub chrominklowanego | 1 | 800x800x700 | - |  |  |
|  |  |  |  | 6 | Szafa biurowa | 2 | 900x450x1800 zgodnie z zał. 3/3 | - |  |  |
| 10 | B01-42 | Pok. kierownika | 1 | 1 | Biurko meblowe | 1 | 1600x800x720 | - |  |  |
|  |  |  |  | 3 | Fotel jezdny z regulowaną wysokością i oparciem, pokrycie zmywalne | 1 | zgodnie z zał. 3/2 |  |  |  |
|  |  |  |  | 5 | Krzesło z oparciem, wymiary: siedzisko 380x380 mm (+40 mm), wysokość 800 mm(+50mm), siedzisko tapicerowane zmywalne w kolorze do uzgodnienia, konstrukcja z profili chromoniklowanych | 2 |  | - |  |  |
|  |  |  |  | 6 | Stolik okolicznościowy, blat z płyty wiórowej, obustronnie laminowanej, gr. min. 22 mm. Wszystkie krawędzie trwale zabezpieczone doklejką – obrzeże z PCV lub ABS o gr. min. 22 q kolorze płyty Konstrukcja z profilu metalowego w kolorze aluminium lub chrominklowanego | 1 | 800x800x700 | - |  |  |
|  |  |  |  | 7 | Szafa biurowa | 2 | 900x450x1800 zgodnie z zał. 3/3 | - |  |  |
| 11 | B01-43 | Kancelaria prosektury | 1 | 1 | Biurko meblowe | 1 | 1600x800x720 zgodnie z zał. 3/1 | - |  |  |
|  |  |  |  | 3 | Fotel jezdny z regulowaną wysokością i oparciem, pokrycie zmywalne | 1 | zgodnie z zał. 3/2 |  |  |  |
|  |  |  |  | 5 | Krzesło z oparciem, wymiary: siedzisko 380x380 mm (+40 mm), wysokość 800 mm(+50mm), siedzisko tapicerowane zmywalne w kolorze do uzgodnienia, konstrukcja z profili chromoniklowanych | 3 |  | - |  |  |
|  |  |  |  | 6 | Stolik okolicznościowy, blat z płyty wiórowej, obustronnie laminowanej, gr. min. 22 mm. Wszystkie krawędzie trwale zabezpieczone doklejką – obrzeże z PCV lub ABS o gr. min. 22 q kolorze płyty Konstrukcja z profilu metalowego w kolorze aluminium lub chrominklowanego | 1 | 800x800x700 | - |  |  |
|  |  |  |  | 7 | Szafa biurowa | 2 | 900x450x1800 zgodnie z zał. 3/3 | - |  |  |
| 12 | B01-47 | Sala sekcyjna | 1 | 1 | Oczomyjka, DN 15 mocowana do ściany | 1 | O 254 | zw 1”, odpływ 11” |  |  |
|  |  |  |  | 3 | Stół ze zlewem 1 komor. bez półki, z bl. nierdzewnej, kwasoodpornej (armatura uruchamiana bez kontaktu z dłonią) | 1 | 1400x600x850 | zw, cw, odpływ, |  |  |
|  |  |  |  | 4 | Zmywarka laboratoryjna (temp. 40-85 oC) | 1 | 552x630x845 | 7,3 kW/400 V + zw 3” |  |  |
|  |  |  |  | 5 | Stół bez półki, z bl. nierdzewnej, kwasoodpornej z szufladami | 1 | 2100x700x850 | - |  |  |
|  |  |  |  | 6 | Stół bez półki, z bl. nierdzewnej, kwasoodpornej z szufladami | 1 | 2500x600x850 | - |  |  |
|  |  |  |  | 7 | Stół bez półki, z bl. nierdzewnej, kwasoodpornej z szufladami | 1 | 2100x600x850 | - |  |  |
|  |  |  |  | 8 | Stół sekcyjny na szafce z komorą zlewozmywaka, armatura uruchamiana bez kontaktu z dłonią np. bateria łokciowa + bateria prysznicowa, podwójny blat (podstawowy + nakładka perforowana), szkło powiększające z lampą, stół sekcyjny z regulacją wysokości, zaopatrzony w ssak do odsysania gromadzących się w jamach ciała podczas sekcji płynów i drobnych fragmentów tkankowych, stół sekcyjny z młynkiem w odpływie | 2 | 2400x900x850 | zw,cw, odpływ, 0,2 kW/230 V z wyłącznikiem, 24V z wyłącznikiem 1x gn. próżni (V), |  |  |
|  |  |  |  | 9 | Lampa zabiegowa sufitowa z zasilaczem | 2 | zgodnie z zał.3/4 | 230 V,50/60 Hz, halogen 22,8 V 50W - R |  |  |
|  |  |  |  | 10 | Szafa lekarska, dwudrzwiowa,. Korpus szafy wykonany z blachy gr. 0,8 mm. Drzwi szafy oraz ściany przeszklone, półki wykonane ze szkła, przestawne co 25 mm. Uchwyt drzwiowy z zamkiem zabezpieczającym ryglującym drzwi w dwóch punktach | 2 | 900x450x1800 | - |  |  |
|  |  |  |  | 11 | Wózek zabiegowy, narzędziowy, jezdny | 2 | 500x800x820 | - |  |  |
|  |  |  |  | 12 | Wózek z workiem foliowym na odpadki, | 2 | 500x500x650 | - |  |  |
|  |  |  |  | 13 | Tablica ścienna do rysowania pisakami zmywalnymi | 1 | 2000x1000 | - |  |  |
|  |  |  |  | 14 | Chłodziarka domowa, podblatowa | 2 | 600x600x850 | 0,2 kW/230 V |  |  |
|  |  |  |  | 15 | Waga laboratoryjna | 2 | 300x300x250 | 0,2 kW/230 V |  |  |
|  |  |  |  | 16 | Lampa bakteriobójcza, statywowa | 2 | 1000x200x1850 | 0,2 kW/230 V |  |  |
|  |  |  |  | S | Suszarka el. do rąk | 1 |  | 1,5 kW/230 V |  |  |
|  |  |  |  |  | Stacja przeglądowa | 1 | zgodnie z zał.3/5 |  |  |  |
| 16 | B01-51 | Pom. mycia i ubierania zwłok | 1 |  | Lada przyścienna, wspornikowa, pokryta materiałem typu Corian,z niecką umywalkową i zlewozmywakową | 1 | 3600x600 |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 | Wózek do mycia i ubierania z bl. nierdz. kwasoodpornej, wykonany w całości ze stali nierdzewnej kwasoodpornej. wszystkie koła skrętne z hamulcami, również wykonane ze stali nierdzewnej kwasoodpornej, niecka, odpływ, wyposażony w syfon i rurę do podłączenia do odpływu lub kratki ściekowej, ergonomiczna rączka do prowadzenia wózka, dodatkowa półka pod blatem stołu | 2 | 2000x800x900 |  |  |  |
|  |  |  |  | 4 | Szafa lekarska, dwudrzwiowa,. Wykonana z blachy nierdzewnej. Drzwi szafy oraz ściany przeszklone, półki wykonane ze szkła, przestawne co 25 mm. Uchwyt drzwiowy z zamkiem zabezpieczającym ryglującym drzwi w dwóch punktach | 4 | 1200x600x1800 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Ławka - siedziska z tworzywa sztucznego, 3 szt., z oparciem, na konstrukcji metalowej choromoniklowanej | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  |

……................., dnia  ……………

............................................................

(podpisy osób uprawnionych do składania

oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy