Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie

ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków

tel; 12 658 20 11; fax 12 658 10 81

REGON 351375886 NIP 679-25-25-295

Kraków, 13.08.2015r

EZP-271-2/122/2015/p3

dotyczy: Przetarg nieograniczony dla Zakup wyposażenia Apteki Szpitalnej w ramach programu Przebudowa Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie. EZP-271-2/122/2015

W związku z zapytaniami, Zamawiający wyjaśnia

Pytanie 1 - Dotyczy: Grupa 3 – Wózek do dystrybucji leków w systemie dawki jednodniowej – 10 szt.

- Czy Zamawiający dopuści wózek do dystrybucji leków w systemie dawki jednodniowej o parametrach równoważnych do wskazanych przez Zamawiającego według poniższego opisu? Proponowane wózki posiadają parametry dobrane precyzyjnie pod kątem przeznaczenia („wózek do dystrybucji leków w systemie dawki jednodniowej”). Proponowane parametry wynikają z przemyślanych rozwiązań konstrukcyjnych stosowanych przez doświadczonego producenta i w żaden sposób nie pogarszają walorów funkcjonalno - użytkowych odpisanych przez Zamawiającego.

Parametry techniczne oraz wyposażenie - dla jednego wózka:

- Wykonany z aluminium eloksalowanego, gr. blachy 2 mm

- Zamykany roletą wyjmowalną z tworzywa ABS wyposażoną w zamek na klucz

- Wyposażony w 4 szt. niebrudzących kółek o śr. 125 mm, w tym dwa z hamulcem

- Wyposażony w zdejmowalne ścianki nośne z aluminium do mocowania szuflad i kaset, o wym. 600 mm x 400 mm

- Szuflady z  tworzywa ABS z możliwością podziału na max. 49 przestrzeni składowania, o wym. 600 mm x 400 mm oraz wysokości 50, 100 lub 200 mm do wyboru przez Zamawiającego - 3 szt.

- Uchwyty do mocowania kodów kreskowych wyk. z tworzywa ABS do mocowania na  czoła szuflad -  12 szt.

- Wymiary korpusu wózka: szer. 673 mm, głębokość. 500 mm, wysokość – 1275 mm

- Wymiary zewnętrzne wózka: szer. 810 mm, głębokość 630 mm, wysokość – 1518 mm

- Przezroczyste  ekrany zabezpieczające do etykiet, o wym. 60 mm x 40 mm -  60 szt.

- Pojemnik z tworzywa ABS o wymiarach dł. 273 mm x szer. 108 mm x wys. 72 mm, wyposażony w cztery regulowane przegrody z ekranami na etykiety - 12 szt.

- Kaseta zbiorcza na leki z ekranami na kody, o wym. 600 mm x 400 mm, wyposażona w 8 zintegrowanych pojemników, z regulowanymi przegrodami, od góry zamykanymi przesuwną przezroczystą  listwą - 4 szt.

- Deklaracja Zgodności - wystawiona przez producenta

- Wózek przystosowany do mycia w automatycznej myjni ciśnieniowej.

- Blokady wysuwu do szuflad i kaset wykonane  z ABS - 14 szt.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza również.

Dotyczy: Grupa 3 – Wózek do dystrybucji leków w systemie dawki jednodniowej i innych leków – 10 szt.

- Czy Zamawiający dopuści wózek do dystrybucji leków w systemie dawki jednodniowej i innych leków o parametrach równoważnych do wskazanych przez Zamawiającego według poniższego opisu? Proponowane wózki posiadają parametry dobrane precyzyjnie pod kątem przeznaczenia („wózek do dystrybucji leków w systemie dawki jednodniowej i innych leków”). Proponowane parametry wynikają z przemyślanych rozwiązań konstrukcyjnych stosowanych przez doświadczonego producenta i w żaden sposób nie pogarszają walorów funkcjonalno - użytkowych odpisanych przez Zamawiającego.

Parametry techniczne oraz wyposażenie - dla jednego wózka:

- Wykonany z aluminium eloksalowanego gr . blachy 2 mm

- Zamykany roletą wyjmowalną z tworzywa ABS wyposażoną w zamek na klucz

- Wyposażony w 4 szt. niebrudzących kółek w tym dwa z hamulcem o śr. 125 mm

- Wyposażony w  zdejmowalne ścianki nośne z aluminium do mocowania pojemników ISO o wym. 600 mm x 400 mm

- Pojemnik ISO o wymiarach 600x400 mm wys. 100 mm wyk. z tworzywa ABS z  podziałem na max. 16  pól  - 5 szt.

- Przegroda do pojemników ISO  wykonana z tworzywa ABS , wymiary 100 mm x 600 mm - 10 szt.

- Przegroda do pojemników ISO  wykonana z ABS, wymiary 100 mm x 400 mm  - 15 szt.

- Etykiety  do kodów kreskowych  wyk. z  tworzywa ABS do mocowania  na pojemnikach i przegrodach - 60 szt.

- Przezroczyste wykonane z tworzywa  ekrany  zabezpieczające do etykiet  o wym. 60 mm x 40 mm - 60 szt.

- Wymiary korpusu wózka: szer. 673 mm, głębokość. 500 mm, wysokość – 1275 mm

- Wymiary zewnętrzne wózka: szer. 810 mm, głębokość 630 mm, wysokość – 1518 mm

- Deklaracja Zgodności - producenta wyrobu

- Wózek przystosowany do mycia w automatycznej myjni ciśnieniowej

- Blokada wysuwu do pojemników wykonana z ABS - 10 szt.

Zamieszczone zdjęcia mają charakter poglądowy.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza również.

# Pozostałe zapisy siwz bez zmian

# Niniejsze pismo zostaje zamieszczone na stronie internetowej bip.usdk.pl

Z-ca Dyrektora ds. technicznych

Inż. Jan Zasowski