Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie                                                                                                   Kraków, 10.09.2015 r.

ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków

tel: 12 658-20-11; fax 12 658-10-81

Regon 351375886 NIP 679-25-25-795

EZP-271-2/136/2015-p.1

Dotyczy: Zakup wyposażenia dla Apteki Szpitalnej w ramach programu Przebudowa Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie -8 grup

nr postęp. EZP-271-2/136/2015

Zamawiający dokonuje zmian w Specyfikacji Technicznej – Chłodziarka farmaceutyczna załącznik 4/4.

W załączeniu poprawiony formularz.

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

SKŁADANIE OFERT: 18.09.2015 r godz. 10:45 pok. 2H-06b

OTWARCIE OFERT: 18.09.2015 godz. 11:00 pok. 2H-06B

Pozostałe zapisy Specyfikacji Istotnych warunków Zamówienia pozostają bez zmian.

Niniejsze pismo zostaje zamieszczone na stronie internetowej bip.usdk.pl

Z-ca Dyrektora ds. Technicznych

inż. Jan Zasowski

Załącznik nr 4/4 do SIWZ

ZAMAWIAJĄCY: Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie, ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków

Nazwa Wykonawcy:.........................................................................................................

Adres Wykonawcy:...........................................................................................................

SPECYFIKACJA TECHNICZNA – Maszyna uniwersalna do produktów farmaceutycznych/kosmetycznych

| Lp. | Parametry wymagane | Wartość wymagana | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Maszyna uniwersalna do produktów farmaceutycznych/ kosmetycznych i spożywczych służąca do : - rozdrabniania - mieszania - emulgowania - wytwarzania półstałych produktów farmaceutycznych kosmetycznych i spożywczych | Tak |  |
| 2 | Zasilanie 230V, silnik w obudowie maszyny, sterowany falownikiem 300 – 3000 obr/min, 0,75 kW | Tak |  |
| 3 | Obudowane POLYSTYROLEM RAL 9002 | Tak |  |
| 4 | Wsad min. 1,5 l | Tak, podać |  |
| 5 | Wyposażenie: |  |  |
| 5.1 | Zegar ( zakres czasowy 0-99 min, 59 s) | Tak |  |
| 5.2 | Wskaźnik temp. 0-100 °C | Tak |  |
| 5.3 | Regulacja obrotów potencjometrem | Tak |  |
| 5.4 | Rękojeść noża z poliamidu/stal szlachetna nierdzewna nasadzona na oś silnika i zamocowana z dwoma nożami karbowanymi | Tak, podać |  |
|  | Mieszadło zgarniające z poliamidu | TAK |  |
|  | Misa wykonana ze stali szlachetnej nierdzewnej, ręcznie zdejmowana do opróżniania produktu, o poj. 5 l | TAK |  |
|  | Czujnik temperatury | TAK |  |
|  | Pokrywa przeźroczysta polyphenylsulfonowa, zdejmowana i mocowana na misie, | TAK |  |
|  | Kurek probierczy zamontowany na pokrywie do zasysania płynów | TAK |  |
|  | Przyłącze próżniowe z manometrem, szybkozłączem i zaworem odcinającym | TAK |  |
|  | Łaźnia grzejna | TAK |  |
|  | Pompa próżniowa | TAK |  |
|  | Wymagania dodatkowe: - dokumentacja techniczna i instrukcja w języku polskim w formie papierowej i elektronicznej (nośnik CD/Pendrive) potwierdzające wymagane parametry | TAK |  |