Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie                                                                                 Kraków, 09.07.2013 r.

ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków

Tel: 12 658-20-11; fax 12 658-10-81

Regon 351375886 NIP 679-25-25-795

EZP-271-2/99/2013 – p.2

Dotycz: Przetargu nieograniczonego na dostawę odczynników do oznaczeń biochemicznych metodą suchej chemii wraz z dzierżawą aparatów do ich wykonywania  nr postęp. EZP-271-2/99/2013

Pytanie 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do umowy postanowienia o brzmieniu: „Suma naliczonych kar umownych nie przekroczy 4,9 % wartości umowy”?

Odpowiedź: Zapisy Specyfikacji pozostają bez zmian.

Pytanie 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę brzmienia § 5 ust. 1 lit. a) wzoru umowy na następujące:

„Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy Sprzedający zobowiązuje się zapłacić Kupującemu kary umowne w wysokości 4,9 % wartości brutto niezrealizowanej części umowy, gdy Kupujący odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Sprzedający”.

Odpowiedź: Zapisy Specyfikacji pozostają bez zmian.

Pytanie 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie w §1, ust. 2, zapisu:

„Ceny jednostkowe netto nie ulegną zmianie przez okres co najmniej 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. Po tym terminie ceny ulegną zmianie o aktualnie obowiązujący średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, ogłaszany przez Prezesa GUS za poprzedni rok kalendarzowy.”

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na dodanie w/w zapisu.

Zamawiający zmienia załącznik nr 3/2 do Specyfikacji ( w załączeniu zmieniony załącznik).

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa

lek. med. Andrzej Bałaga

Załącznik 3/2

WYMAGANIA JAKOŚCIOWE

WYMAGANIA JAKOŚCIOWE ANALIZATORA I ODCZYNNIKÓW

Tabela nr 3

| L. p. | Wymagane graniczne parametry analizatora i odczynników | Warunek graniczny | Odpowiedź: Tak/nie |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | W pełni automatyczny, wieloparametrowy analizator typu ''random access''(swobodnego dostępu)o wydajności minimum 750 oznaczeń na godzinę z opcją wykonania badań pilnych | Tak |  |
| 2. | Aparat gotowy do pracy przez całą dobę (natychmiastowe przejście do pracy (max 30 sekund) ze stanu ''standby”(spoczynku) | Tak |  |
| 3 | Podtrzymywanie pracy analizatora w przypadku zaniku zasilania z sieci elektrycznej | Tak |  |
| 4 | Obecność minimum 10 kanałów otwartych | Tak |  |
| 5 | System ciągłego ładowania próbek i odczynników bez przerywania ani zatrzymywania pracy analizatora | Tak |  |
| 6 | Kuwety pomiarowe jednorazowego użytku (bez układu myjącego) | Tak |  |
| 7 | Stabilność kalibracji dla minimum 95 % oznaczeń (rodzajow testów ) wymienionych w SIWZ : sześć miesięcy dla tej samej serii odczynnika | Tak |  |
| 8 | Możliwość wykonania wszystkich oznaczeń podanych w SIWZ na jednym oferowanym analizatorze | Tak |  |
| 9 | System moniturujący poziom i informujący o obecności endogennych interferacji w próbce (hemoliza, lipemia, hiperbilirubinemia) | Tak |  |
| 10 | Oznaczenie kreatyniny wolne od interferencji ze strony bilirubiny przynajmniej do stężenia 50 mg/dl bilirubiny w badanej próbce | Tak |  |
| 11 | Oznaczenie bilirubiny wolne od interferencji ze strony lipemii przynajmniej do stężenia 1300 mg/dl triglicerydów w badanej próbce | Tak |  |
| 12 | Oznaczenie elekrolitów, metodą bezpośrednią (bez rozcieńczania materiału badanego ), przy czym objętość materiału potrzebna do wykonania badania nie może przekraczać 80 ul(łącznie dla sodu i potasu ) | Tak |  |
| 13 | Metodyka bezpośredniego pomiaru bilirubiny sprzężonej i niesprzężonej . | Tak |  |
| 14 | Możliwość uzyskania wartości parametru bilirubina delta | Tak |  |
| 15 | Modem serwisowy | Tak |  |
| 16 | Deklaracja zgodności CE na analizator i odczynniki | Tak |  |
| 17 | Wydzierżawienie dodatkowego analizatora jako back -up do analizatora podstawowego wykonującego podstawowe badania biochemiczne na tych samych odczynnikach. | Tak |  |
| 18 | Zapewnienie międzynarodowej kontroli jakości LQ 1 raz w roku na wszystkie wykonywane na urządzeniu oznaczenia | Tak |  |
| 19 | Zapewnienie odpowiedniej temperatury w pomieszczeniu, w którym zostanie zainstalowane urządzenie (klimatyzator zewnętrzny, ścienny dla pomieszczenia) | Tak |  |
| 20 | Zapewnienie wirówki Micro 120 firmy Hettich | Tak |  |

NIESPEŁNIENIE, KTÓREGOKOLWIEK Z WYMAGANYCH WARUNKÓW SPOWODUJE ODRZUCENIE OFERTY